Seznam příloh

Příloha A: Výpis programu „Opískování – Mosaic“	 II

Příloha B: Výpis programu „Opískování – Step 7 Micro/WIN“	 VI

Příloha C: Výpis programu „Měření průměru – Mosaic“	 XI

Příloha D: Obsah přiloženého CD

A	Výpis programu „Opískování – Mosaic“

Program je psaný v jazyce ST a zajišťuje sekvenci pohybů 3 pneumomotorů podle zadaného krokového diagramu (obr. 10.2). Sestává se z pěti samostatných souborů.

Soubor konfigurační PLC1.mcf:

CONFIGURATION Plc1

RESOURCE CPM

TASK FreeWheeling(Number := 0);

PROGRAM Main WITH FreeWheeling : prgMain ();

END_RESOURCE

END_CONFIGURATION

Soubor deklarace globálních proměnných PLC1.ST:

(Jeho obsah je již uveden v kapitole 10, obrázek 10.3)

Soubor hlavního programu prgMain.ST:

PROGRAM prgMain

VAR_EXTERNAL

a0 : bool ;           	//dolní poloha PNM A - koncový snímač

a1 : bool;            	//horní poloha PNM A - koncový snímač

b0 : bool ;           	//dolní poloha PNM B - koncový snímač

b1 : bool;             //horní poloha PNM B - koncový snímač

c0 : bool;             //dolní poloha PNM C - koncový snímač

c1 : bool ;           	//horní poloha PNM C - koncový snímač

start : bool ;        		//tlačítko start cyklu

A_vyjet : BOOL;         	//řídící signál pro vyjetí PNM A

A_zajet : BOOL;         	//řídící signál pro zajetí PNM A

B_vyjet : BOOL;         	//řídící signál pro vyjetí PNM B

B_zajet : BOOL;         	//řídící signál pro zajetí PNM B

C_vyjet : BOOL;         	//řídící signál pro vyjetí PNM C

C_zajet : BOOL;         	//řídící signál pro zajetí PNM C

END_VAR

VAR

set_1 : fbKLOP;//instance funkčního bloku RS klopného obvodu

set_2 : fbKLOP;//instance funkčního bloku RS klopného obvodu

set_3 : fbKLOP;//instance funkčního bloku RS klopného obvodu

set_4 : fbKLOP;//instance funkčního bloku RS klopného obvodu

casovac1 : fbcasovac;	//instance funkčního bloku časovače

casovac2 : fbcasovac;	//instance funkčního bloku časovače

faze1 : bool;             		//pomocná proměnná

faze2 : bool;             		//pomocná proměnná

faze3: bool;              		//pomocná proměnná

faze4 : bool;             		//pomocná proměnná

pom1 : bool;              	//pomocná proměnná

pom2 : bool;              	//pomocná proměnná

END_VAR

if start and a0 and b0 and c1          		//počáteční stav

then set_1(input:= TRUE, output => faze1);

end_if;							//nastaví první fázi

if faze1 and a0 and b0 and c1

then A_vyjet := TRUE;                		//vyjetí motoru A

else A_vyjet := false;

end_if;

if faze1 and a1 and b0

then B_vyjet := TRUE;

else B_vyjet := false;              		//vyjetí motoru B

end_if;

if faze1 and b1

then casovac1(input:=TRUE, output => pom1);

else casovac1(input:=0); 			//spuštění časovače

end_if;

if not b1        			//resetování pomocné proměnné

then pom1 := 0;

end_if;

if pom1 and faze1

then set_2(input:=1,output => faze2);		//nastaveni faze2

end_if;

if faze2

then set_1(input:=false, inp_res := TRUE, output => faze1);

else set_1(inp_res := false, output => faze1); //reset faze1

end_if;

if faze2 and b1

then B_zajet := TRUE;

else B_zajet := false;              		//zajetí motoru B

end_if;

if faze2 and b0

then C_zajet := TRUE;

else C_zajet := false;               		//zajetí motoru C

end_if;

if faze2 and b0 and c0

then set_3(input:=1,output => faze3);		//nastaveni faze3

end_if;

if faze3

then set_2(input:=false, inp_res := TRUE, output => faze2);

else set_2(inp_res := false); 			//reset faze2

end_if;

if faze3 and c0 and b0 and a1        		//vyjetí motoru B

then B_vyjet := TRUE;

end_if;

if faze3 and b1

then casovac2(input:=TRUE, output => pom2);

else casovac2(input:=0); 			//spuštění časovače

end_if;

if not b1

then pom2 := 0;  			//resetování pomocné proměnné

end_if;

if pom2 and faze3

then set_4(input:=1,output => faze4);		//nastaveni faze4

end_if;

if faze4

then set_3(input:=false, inp_res :=1, output =>faze3);

else set_3(inp_res := false); 			//reset faze 3

end_if;

if faze4 and b1

then B_zajet := 1;              			//zajetí motoru B

end_if;

if faze4 and b0 and a1          			//zajetí motoru A

then A_zajet :=1;

else A_zajet :=0;

end_if;

if faze4 and b0 and c0          			//vyjetí motoru C

then C_vyjet :=1;

else C_vyjet :=0;

end_if;

if faze4 and b0 and a0 and c1       		//reset faze 4

then set_4(input:=false, inp_res := TRUE, output => faze4);

else set_4(inp_res := false);

end_if;

END_PROGRAM

Soubor funkčního bloku fbklop.LD psaný v jazyce LD:

FUNCTION_BLOCK fbKLOP

VAR_INPUT

input : BOOL;

inp_res : BOOL;

END_VAR

VAR

rs1 : RS;

END_VAR

VAR_OUTPUT

output : BOOL;

END_VAR

Soubor funkčního bloku fbcasovac.LD psaný v jazyce LD:

FUNCTION_BLOCK fbcasovac

VAR_EXTERNAL

fbcas : TIME;

cas : TIME;

END_VAR

VAR_INPUT

input : BOOL;

END_VAR

VAR

cas1 : TON;

END_VAR

VAR_OUTPUT

output : BOOL;

END_VAR

B	Výpis programu „Opískování – Step 7 Micro/WIN“

Program je psaný v jazyce LD a zajišťuje sekvenci pohybů 3 pneumomotorů podle zadaného krokového diagramu (obr. 10.2). Tabulka veškerých proměnných je uvedena v kapitole 10, obr. 10.7.

C	Výpis programu „Měření průměru – Mosaic“

Program je napsán v jazyce ST a sestává se ze čtyř souborů, z nichž ten první, konfigurační PLC1.mcf je shodný s PLC1.mcf z přílohy A.

Soubor deklarací globálních proměnných PLC1.ST:

(jeho obsah je již uveden v kapitole 10, obr. 10.14)

Soubor hlavního programu prgMain.ST:

PROGRAM prgMain

VAR_EXTERNAL

vystup_hazeni : REAL;

v_toleranci : BOOL;

maxim_minim : array [0..1] of REAL; (*dvouprvkové pole proměnných REAL*)

END_VAR

VAR

P1 : fbHAZENI;      //vytvoření instance funkčního bloku

END_VAR

P1();

vystup_hazeni := P1.hazeni;       (*přiřazení proměnné k výstupu z FB*)

v_toleranci := P1.kontrola_OK;    (*přiřazení proměnné k výstupu z FB*)

maxim_minim[0] := P1.ZKUSEBNI[0]; (*přiřazení proměnné k výstupu z FB *)

maxim_minim[1] := P1.ZKUSEBNI[1]; (*přiřazení proměnné k výstupu z FB *)

END_PROGRAM

Soubor funkčního bloku fbHAZENI.ST:

FUNCTION_BLOCK fbHAZENI

VAR_external

max_limit : REAL; //vstupní proměnná, horní toleranční mez

min_limit : REAL; //vstupní proměnná, dolní toleranční mez

data_snimac : ARRAY [0..4] OF REAL;	(*vstupní proměnná, pole naměřených hodnot*)

END_VAR

VAR

maxim : REAL;				//nejvyšší naměřená hodnota

minim : REAL;				//nejnižší naměřená hodnota

END_VAR

VAR_OUTPUT

hazeni : REAL;				//výstupní proměnná, házení

kontrola_OK : BOOL;			(*výstupní proměnná, vyhovuje X nevyhovuje*)

ZKUSEBNI : ARRAY [0..1] OF REAL;	(*výstupní proměnná, dvouprvkové pole extrémních hodnot*)

END_VAR

(*určení nejvyšší naměřené hodnoty*)

maxim := MAX(data_snimac[0],data_snimac[1],data_snimac[2], data_snimac[3],data_snimac[4]);

(*určení nejnižší naměřené hodnoty*)

minim := MIN(data_snimac[0],data_snimac[1],data_snimac[2], data_snimac[3],data_snimac[4]);

hazeni := maxim - minim;     			//určení házení

(*podmínka pro stanovení, zda-li jsou rozměry v toleranci*)

if ((maxim <= max_limit) AND (minim >= min_limit))

then kontrola_OK := 1;

else kontrola_OK := 0;

end_if;

ZKUSEBNI[0] := maxim;         //přiřazení

ZKUSEBNI[1] := minim;         //přiřazení

END_FUNCTION_BLOCK

D	Obsah přiloženého CD

\DP_PRACE_2007\TEXT\hlavni_text.doc	 Text diplomové práce

\DP_PRACE_2007\TEXT\prilohy.doc	 Přílohy

\DP_PRACE_2007\SW\programy.zip	 PLC programy

\DP_PRACE_2007\SW\vizulizace.zip	 Projekty vizualizace