## Programy pro vyvrtávačku

### vyvrtávačka P1_D0.600

Hlavní program pro vyvrtávačku

#program vyvrtavacka

#unit 0, 0, Digit_600, 2, 1, X0, Y0, On

#table	byte	SitPLC	=	2,

0,49,100,0,

1,49,150,0

#unit ch2, 2, 0, r1, x_on, SitPLC

#def	komunikace1	rf100	; Oznaceni zon pro

#def	komunikace2	rf104	; predavani dat druhemu

#def	komunikace3	rf108	; automatu

#def	komunikace4	rf112

#def	komunikace5	rf116

#def	komunikace6	rf120

#def	komunikace7	rf124

#def	komunikace8	rf128

#def	komunikace9	rf132

#def	komunikace10	rf136

#def	komunikace11	rf140

#def	komunikace12	rf144

#def	komunikace13	rw148

#def	komunikace51	rf150	; Oznaceni zon pro cteni

#def	komunikace52	rf154	; z druheho automatu

#def	komunikace53	rf158

#def	komunikace54	rf162

#def	komunikace55	rf166

#def	komunikace56	rf170

#def	komunikace57	rf174

#def	komunikace58	rf178

#def	komunikace59	rf182

#def	komunikace60	rf186

#def	komunikace61	rf190

#def	komunikace62	rf194

#def	komunikace63	rw198

#def	To_master1	rf240	; Oznaceni zon pro

#def	To_master2	rf244	; predavani dat masteru

#def	To_master3	rw248

#def	From_master1	rf250	; Oznaceni zon pro prijimani

; dat od mastera

#DEF	DOBA	#300

#def	A0	x0.0

#def	A1	x0.1

#def	A2	x0.2

#def	B1	x0.3

#def	C0	x0.4

#def	C1	x0.5

#def	automat	x0.5

#def	Start	r131.5

#def	Cidlo	r131.4

#def	YA	y0.0

#def	YB	y0.1

#def	YCV	y0.2

#def	YCZ	y0.3

#def	zarovka	y0.4

#def	po_startu	r4.3

#def	casovac	rw17

#label	pisk_i_dale,pisk_i_pokrac,NIC,pisk_i_chyby,pisk_i_inic,pisk_i_pr1,pisk_i_pr2,pisk_i_pr3,pisk_i_pr4,stop_pisek,neuvolnit,neupinat,konec, hop,manual_l, end_l

#label	pocet_vyrobku_ve_fronte_minus,pocet_vyrobku_ve_fronte_plus

#def	stavkom1	r1

#def	stavkom2	r2

#def	pisk_i_po_krocich	r3.0

#def	pisk_i_po_cyklech	r3.1

#def	pisk_i_po_davkach	r3.2

#def	pisk_i_reset_davky	r3.3

#def	pisk_i_stop_cyklu	r3.4

#def	pisk_i_start		r3.5

#def	pisk_i_stop		r3.6

#def	pisk_i_mstart		r3.7

#def	pridej_akce_x		r4.0

#def	pridej_akce_p		r4.1

#def	zacni			r4.3

#def    Pisk_i_W	  	rw27          ;pomocna promenna

;***** Vysilaci zona pro rezim PLC

#def	pocet_vyrobku_ve_fronte_st2	rw100

#def	pisk_i_cislo_chyby_st2		rw102

#def	stav_st2		r103

#def	pisk_i_stav		r104

#def	result_st2		r105

#def	manual_st2		r130.0

#def	tlacitkoA		r130.1

#def	tlacitkoB		r130.2

#def	tlacitkoC		r130.3

#def	uber			r130.4

#def	diag			r130.5

#def	start_st1_master_T	r130.6

#def	signal_prijaty		r140.0

#def	byt_prijaty		r141

; ***** Prijimaci zona rezimu PLC *****

#def	pocet_vyrobku_ve_fronte_st1	rw150

#def	manual_st2_dalkove		r181.0

#def	tlacitkoA_dalkove		r181.1

#def	tlacitkoB_dalkove		r181.2

#def	tlacitkoC_dalkove		r181.3

#def	start_st1_R		r182.0

#def	A0_st1_R		r182.1

#def	A1_st1_R		r182.2

#def	B0_st1_R		r182.3

#def	B1_st1_R		r182.4

#def	C0_st1_R		r182.5

#def	C1_st1_R		r182.6

#def	pridej		r180.4

#def	signal_odeslany	r190.0

#def	byt_odeslany	r191

;***** Definovani dat ctenych masterem *****

#def	xx00	r240.0

#def	xx01	r240.1

#def	xx02	r240.2

#def	xx03	r240.3

#def	xx04	r240.4

#def	xx05	r240.5

#def	xx06	r240.6

#def	xx07	r240.7

#def	start_st1_T		r241.0

#def	A0_st1_T		r241.1

#def	A1_st1_T		r241.2

#def	B0_st1_T		r241.3

#def	B1_st1_T		r241.4

#def	C0_st1_T		r241.5

#def	C1_st1_T		r241.6

;***** Definovani prijimanych dat od mastera *****

#def	tlacitko_man_master	r250.0

#def	tlacitko_A_master	r250.1

#def	tlacitko_B_master	r250.2

#def	tlacitko_C_master	r250.3

#def	start_st1_master_R	r251.0

#reg	word 	pisk_i_pocet,pisk_i_davka,casovac2

#reg	bit	pomocna, reset

P 0

;**************************************************

;***** Hlavní program *****

ld	po_startu

cad	nastav_frontu

ld	pisk_i_stav	; Prenaseni cisla stavu do

wr	stav_st2	; druheho PLC

ld	signal_odeslany

wr	signal_prijaty

ld	byt_odeslany

wr	byt_prijaty

ld	x0.4

wr	cidlo

wr	start

ld	pisk_i_stav

ld	#1

eq

ld	pocet_vyrobku_ve_fronte_st2

ld	#0

gt

and

set	uber

ld	pisk_i_stav

ld	#2

eq

res	uber

ld	pridej			; Monitorovani poctu

ld	uber			; vyrobku mezi stanicemi

ld	reset

cnt	pocet_vyrobku_ve_fronte_st2

ld	automat

or	start

wr	cidlo

ld	pocet_vyrobku_ve_fronte_st2

ld	#0

gt

and	automat

set	start

ld	pocet_vyrobku_ve_fronte_st2

ld	#0

eq

and	automat

res	start

ld	pisk_i_stav

ld	#9

eq

wr	zarovka

res	cidlo

ld	manual_st2

or	manual_st2_dalkove

jmd	manual_l

ld	tlacitko_man_master

jmd	manual_master_l

; Tabulka zakazanych stavu :

#TABLE	 word	Pisk_i_zakaz_stav =

%1111111111111111,	;

%1111111111111111	;

#TABLE	word	Pisk_i_zakaz_stav_akce = INDX NIC

#include c:\jura\tecomat\pisk_i0.950

#include c:\jura\tecomat\ch3.950

ld	YB

ld	DOBA

imp	casovac

wr	YB

ld	diag

cad	diagnostika

jmp	end_l

manual_l

ld	tlacitkoA

wr	YA

ld	tlacitkoB

wr	YB

ld	tlacitkoC

wr	YCV

wrc	YCZ

ld	tlacitkoA_dalkove

wr	YA

ld	tlacitkoB_dalkove

wr	YB

ld	tlacitkoC_dalkove

wr	YCV

wrc	YCZ

jmp	end_l

manual_master_l

ld	tlacitko_A_master

wr	YA

ld	tlacitko_B_master

wr	YB

ld	tlacitko_C_master

wr	YCV

wrc	YCZ

end_l

E 0

P 60

ret

pisk_i_init ;- podprogram prvotni inicializace radice

LD	#0

WR	YA

WR	YB

LD	pocet_vyrobku_ve_fronte_st1

WR	pocet_vyrobku_ve_fronte_st2

WR	YCZ

LD	#1

WR	YCV

ret

pisk_i_konci ;- podprogram pro akce pri opousteni stavu

LD	#0

WR	pisk_i_cislo_chyby_st2

ret

pisk_i_zacin ;- podprogram pro akce pri vstupu do stavu

LD	#0

WR	pisk_i_cislo_chyby_st2

ret

pisk_i_otoc ;- podprogram pro akce pri otocce (znovu stav 0)

LD	#0

WR	pisk_i_cislo_chyby_st2

res	cidlo

ret

pisk_i_WD ;- podprogram pro akce watch dog

NIC				;- prazdny podprogram

ret

pisk_i_chyby

ld	pisk_i_cislo_chyby_st2

ltb	Pisk_i_zakaz_stav_akce

cai

ret

Diagnostika

#include c:\jura\tecomat\chyba40.950

ret

nastav_frontu

LD	pocet_vyrobku_ve_fronte_st1

WR	pocet_vyrobku_ve_fronte_st2

res	po_startu

ret

E 60

;***** Konec podprogramového procesu **************

;**************************************************

;***** Proces pro teplý restart *******************

P 62

LD	#1

SET	po_startu

WR	pisk_i_flags

LD	#0

WR	reset

WR	pisk_i_cislo_chyby_ST2

LD	pocet_vyrobku_ve_fronte_st1

WR	pocet_vyrobku_ve_fronte_st2

E 62

;***** Konec procesu pro teplý restart ************

;**************************************************

;***** Proces pro studený restart *****************

P 63

LD	#1

SET	po_startu

WR	pisk_i_flags

LD	#0

WR	reset

WR	pisk_i_cislo_chyby_st2

LD	pocet_vyrobku_ve_fronte_st1

WR	pocet_vyrobku_ve_fronte_st2

E 63

;***** Konec procesu pro studený restart **********

;**************************************************

;***** Závěrečný proces****************************

P 64

;***** Prevod promenych od mastera do mistni rezim

ld	x0.0

wr	xx00

ld	x0.1

wr	xx01

ld	x0.2

wr	xx02

ld	x0.3

wr	xx03

ld	x0.4

wr	xx04

ld	x0.5

wr	xx05

ld	x0.6

wr	xx06

ld	x0.7

wr	xx07

;***** Prevod promenych mezi nasterem a dalsim pracovistem v rezimu PLC *****

ld	start_st1_master_R

wr	start_st1_master_T

ld	start_st1_R

wr	start_st1_T

ld	A0_st1_R

wr	A0_st1_T

ld	A1_st1_R

wr	A1_st1_T

ld	B0_st1_R

wr	B0_st1_T

ld	B1_st1_R

wr	B1_st1_T

ld	C0_st1_R

wr	C0_st1_T

ld	C1_st1_R

wr	C1_st1_T

E 64

### Pisk_I0.950

;************************************************************

;

;      Program krokoveho radice s 8 vstupy a 4 vystupy

;

;              generovany systemem taPRO

;

;************************************************************

;************    T A B U L K Y    T  **********

; Podminkova  tabulka :

#TABLE	 word	Pisk_i_podm =

;		 NNNNNN  cSCCBBAA

%0000000011000000,	; 0	cidlo 1

%1111110011000000,

%0000010000000001,	; 1	zakladni poloha

%1111110000001001,

%0000100000000100,	; 2	motor B vysunut

%1111110000000100,

%0000110000001010,	; 3	motor A mezivysunut a B vysunut

%1111110000001010,

%0001000000000010,	; 4	motor B Vysunut

%1111110000001010,

%0001010000000010,	; 5	motor B vysunut a C zpe

%1111110000000010,

%0001100000001010,	; 6	motor B vysunut

%1111110000001010,

%0001110000000010,	; 7	motor B a A vysunut

%1111110000000010,

%0010000000000001,	; 8	motor C vysunut, A zasunut

%1111110000000001,

%0010010000000001,	; 9	cidlo 0

%1111110010000001

; Tabulka vystupu :

#TABLE  word	Pisk_i_tavyst =

%0000000000000000,	; 0	nic

%0000000000000000,	; 1	nastav zakladni polohu

%0000000000000010,	; 2	YBV

%0000000000000111,	; 3	YBV, YAV, YCV

%0000000000000011,	; 4	YBV, YAV

%0000000000001001,	; 5	YBV,YCZ

%0000000000000011,	; 6	YBV, YAV

%0000000000000010,	; 7	YBV

%0000000000000100,	; 8	YCV

%0000000000000000		; 9	nic

; Tabulka minimalnich casu :

#TABLE  word   Pisk_i_minc =	5,

5,

5,

5,

5,

5,

5,

5,

5,

5

; Tabulka maximalnich casu :

#TABLE  word   Pisk_i_maxc =	100,

100,

100,

100,

100,

100,

100,

100,

100,

100

; Tabulka akci :

#TABLE  word   Pisk_i_akce =	INDX NIC,

INDX NIC,

INDX NIC,

INDX NIC,

INDX NIC,

INDX NIC,

INDX NIC,

INDX NIC,

INDX NIC,

INDX NIC

; ***********       D A T A     D       ***********

#DATA	byte	Pisk_i_postav = 10   ;pocet stavu (pro prepocet modulo pocet)

; ***********    R E G I S T R Y   R    ***********

; remanentni :

;#REG   byte   Pisk_i_stav      ;pamet cisla stavu (0 az 63) ;deklarovano na zacatku

#REG   byte   Pisk_i_flags       ;priznaky rezimu

;bit 0 = 1 : po inicializaci

;bit 1 = 1 : podminka splnena

;bit 2 = 1 : po minimalnim setrvani ve stavu

;bit 3 = 1 : prechod aktivni

;bit 4 = 1 : prechazi do stavu 0 (otaci)

;bit 5 = 1 : watch dog

;bit 6 = 0 : podminka prechodu (krok) - splnena

;	    ( = 1 blokovani )

;bit 7 = 0 : podminka cyklu - splnena

;	    ( = 1 blokovani )

#REG   word   Pisk_i_maxt        ;hodnoty meznich casu pro aktualni stav

#REG   word   Pisk_i_mint        ;hodnoty minimalnich casu pro aktualni stav

#REG   word   Pisk_i_cas         ;bezici cas ve stavu

; neremanentni :

#REG   byte  Pisk_i_stavy[8]     ;pole 8 byte = 64 bitu pro stavove promenne(1 z 64) => kazde pozici odpovida jedno cislo stavu

;#REG   word  Pisk_i_W            ;pomocna promenna

; **********      P R O G R A M      **********

;INICIALIZACE

pisk_i_inic

LD	pisk_i_flags.0

JMD	pisk_i_rezim

CAL	pisk_i_init

LD	0

LD	0

WR	pisk_i_stav

WR	pisk_i_W

WR	long pisk_i_stavy

WR	long pisk_i_stavy + 4

LD	%10000001

WR	pisk_i_flags

WR	low pisk_i_W

JMP	pisk_i_pr4

pisk_i_rezim

LD	pisk_i_po_krocich

SET	pisk_i_flags.6

LD	pisk_i_po_cyklech

SET	pisk_i_flags.7

LD	pisk_i_flags.4

LD	pisk_i_reset_davky

CTU	pisk_i_pocet

INR

GT	pisk_i_davka

RES	pisk_i_pocet

AND	pisk_i_po_davkach

SET	pisk_i_flags.7

LD	pisk_i_start

LET	pisk_i_mstart

RES	pisk_i_flags.6

RES	pisk_i_flags.7

LD	pisk_i_stop

SET	pisk_i_flags.6

LD	pisk_i_stop_cyklu

SET	pisk_i_flags.7

LD	pisk_i_flags.6

OR	pisk_i_flags.7

RES	pisk_i_flags.5

Pisk_i_dale

LD	Pisk_i_stav

LTB	Pisk_i_akce

CAI

LD	#1

LD	#0

LD	Pisk_i_maxt

RTO	Pisk_i_cas.1

WR	Pisk_i_flags.5

CAD	Pisk_i_WD

LD	Pisk_i_cas

GT	Pisk_i_mint

WR	Pisk_i_flags.2

LD	Cidlo

LD	Start

LD	C1

LD	C0

LD	B1

LD	A2

LD	A1

LD	A0

STK

WR low  Pisk_i_W

LD	Pisk_i_stav

MUL	#4

WR high Pisk_i_W

LD	Pisk_i_W

FTM	Pisk_i_zakaz_stav

WR	pisk_i_cislo_chyby_ST2

LD	S1.0

CAD	Pisk_i_chyby

LD	Pisk_i_W

FTM	Pisk_i_podm

LD	S1.0

WR	Pisk_i_flags.1

AND	Pisk_i_flags.2

ANC	Pisk_i_flags.6

WR	S1.0

ANC	Pisk_i_stavy.0

LD	S1.0

AND	Pisk_i_stavy.0

ANC	Pisk_i_flags.7

OR

WR	Pisk_i_flags.3

JMC	Pisk_i_pokrac

Pisk_i_pr1

CAL	Pisk_i_konci

Pisk_i_pr2

LD	Pisk_i_postav

DCR

LD	Pisk_i_stav

LD	#0

WTB	Pisk_i_stavy.0

Pisk_i_pr3

LD	Pisk_i_stav

INR

DIV	Pisk_i_postav

WR	Pisk_i_W

SWP

WR	Pisk_i_stav

Pisk_i_pr4

LD	Pisk_i_postav

DCR

LD	Pisk_i_stav

LD	#1

WTB	Pisk_i_stavy.0

CAL	Pisk_i_zacin

LD low  Pisk_i_W

WR	Pisk_i_flags.4

CAD	Pisk_i_otoc

LD	#0

WR	Pisk_i_cas

LD	Pisk_i_stav

LTB	Pisk_i_minc

WR	Pisk_i_mint

POP	1

LTB	Pisk_i_maxc

WR	Pisk_i_maxt

POP	1

LTB	Pisk_i_tavyst

WR	Pisk_i_W

LD	Pisk_i_W.0

WR	YA

LD	Pisk_i_W.1

WR	YB

LD	Pisk_i_W.2

WR	YCV

LD	Pisk_i_W.3

WR	YCZ

Pisk_i_pokrac