Distribuovaný řídící systém s PLC Tecomat

Úkolem této diplomové práce je sestavení distribuovaného řídicího systému z kompaktních programovatelných automatů PLC Tecomat – dvou TC600 a jednoho PLC s operátorským panelem TC500.

- Návrh distribuce řízení

- Komunikace mezi jednotlivými řídicími prvky

- Návrh řízení jednotlivých technologických procesů

- Diagnóza a metody odstranění chyb

- Vizualizace

# Distribuce řízení

Předpokládám technologický proces výroby několika součástí, které mohou, ale nemusejí mít návaznost. Tyto součásti jsou zhotovovány na výrobní lince.

Informace předávané mezi automaty jedné výrobní linky jsou především: ‘počet výrobků ve frontě (mezi pracovišti) a informace o vzniklých chybách.

# Komunikace

Komunikace probíhá po lince RS-485 a RS-232. Režimy komunikace jsem použil „rovný s rovným“ (režim PLC) a „nadřízený podřízený“ (režim MAS-PC).

# Řízení jednotlivých stanic

Z hardwarového hlediska jsou jednotlivé technologické procesy řízeny soustavou: programovatelný automat – rozvaděč – pneumotor. Z pohledu softwarového je řízení realizováno krokovým řadičem taPRO, což je derivát SFC diagramu definovaného normou ČSN EN/IEC 1131-3.

# Diagnostika chyb

Diagnostika chyb je prováděna ve třech úrovních. Chyby jednotlivých technologických procesů, chyby komunikace a jimi zapříčiněné chyby procesu distribuce. Je zjevné, že každá chyba je ve vzájemném vztahu s dalšími chybami, a proto je důležité při vzniklé jedné chybě analyzovat její dopady i mimo místo jejího vzniku.

# Vizualizace

Vizualizace je realizována v prostředí vizualizačního software Reliance. Zobrazovány jsou informace o stavu výrobní linky a možné jsou i zásahy do řízení z uživatelského prostředí.