# Vizualizace

Vizualizace je realizována v prostředí vizualizačního software Reliance. Vizualizovaný objekt je technologický proces výroby virtuální součásti na několika pracovištích. Vizualizace jednotlivých technologických procesů, respektive jednotlivých pracovišť není v mezích přijatelné abstrakce možná, neboť vizualizační software Reliance pracuje s příliš velkým vzorkovacím časem (timeout je pevně nastaven na 1000 ms). Výsledek takto velké vzorkovací doby je ten, že některé stavy technologie Reliance nezaregistruje. Odzkoušeno to bylo při pokusu zobrazovat číslo stavu SFC diagramu na obrazovce PC z aplikace Reliance. Výsledek byl zobrazování stavu po troj a čtyřnásobcích. Nedostatek je pravděpodobně v Reliance, neboť z programovacího prostředí Xpro je možné zobrazovat proměnné se zpožděním člověkem téměř nezachytitelným.

Na druhou stranu je tento nedostatek pochopitelný s přihlédnutím k tomu, že se jedná o aplikaci pro MS Windows. Navíc uživatele tento nedostatek taktně upozorňuje na skutečnost, že takovéto vizualizování technologického procesu není jen značně problematické a nepřesné, ale není ani příliš potřebné. Praktické naopak je zobrazování stavu celé technologické linky, informování o výsledcích výroby, výpadcích jednotlivých stanic, poruchách vzniklých na jednotlivých pracovištích, atd.

Tímto způsobem jsem také přistoupil k vizualizaci distribuovaného řídícího systému. Nezobrazuji jednotlivá pracoviště rozkreslena, ale jako celek. Vizualizací informuji dispečerské pracoviště o množství výrobků mezi jednotlivými pracovišti, překračování limitů pro tyto hodnoty a podobně. Dále informuji obsluhu o jednotlivých chybách vzniklých na pracovištích, které jsou zapsány v řídících jednotkách, kde je zapsáno i jejich řešení. Jedná se o zakázané stavy i o ošetření Watch Dogů. Možná je i dálková diagnóza systému. Je samozřejmostí že je uživatel informován i o chybách vzniklých při komunikaci.

Výjimku tvoří ovládání jednotlivých akčních členů distribuovaného systému z vizualizačního prostředí, které má však charakter experimentu a nepředpokládám, že by v technologii, kterou vizualizuji bylo možné takto zasahovat do řízení jednotlivých pracovišť bez přímé osobní přítomnosti. Je však možné, že některé technologie mohou takovýchto přímých zásahů z vizualizace používat. Budou to však technologie s velkou  časovou konstantou, kde sekunda v žádném případě není rozhodující čas.

Za velký nedostatek Reliance považuji nemožnost binárního zobrazení bytu. Jelikož při programování řídící jednotky je velmi často využíváno byte jako prostoru pro zápis bitů s jistou společnou vztažností k vnějšímu okolí je nemožnost zobrazení celého takovéhoto byte velkým nedostatkem. Možností je takovýto byte deklarovat v Reliance jako jednotlivé bity, což je při použití light verze Reliance bez hardwarového klíče, tedy s omezením maximálně 25 proměnných, řešení značně nepraktické.

Grafy používané v Reliance zobrazují hodnoty z databází, do kterých jsou provozní data ukládána v reálném čase, v předem nastavené periodě. Z této tabulky (databáze) čerpá data  graf z obrázku 6-1.

# Text boxes

obrázek 6-2 Databáze vizualizačního software Reliance

obrázek 6-1 Obrazovka vizualizace vytvořená v Reliance

Vizualizace řízené technologie ve vizualizačním software Reliance.