ZADÁNÍ REFERÁTU PAŘ 1-  mimoobor

– návrh pneumatického řídicího systému

Navrhněte systém pneumatického ovládání pro zadanou sekvenci pohybů.

Společné požadavky pro všechna zadání:

Celá sekvence je odstartována startovacím tlačítkem Start. Přepínačem R/A je možno zvolit ruční nebo automatický režim. Ruční ovládání pneumotorů jednotlivě.Tlačítkem Stop se systém dostane do stavu uživatelem definovaného nouzového stopu.

Odsimulujte v simulačním systému Fluidsim. 
Protokol bude obsahovat zadání a přiložené schéma zapojení ve Fluidsimu (schéma,  stavový diagram,  krokový diagram, a seznam použitých součástek).

Protokol mi bude zaslán předem a výtisk sebou k zápočtu.

Vysvětlivky k použitému značení:

A+, B+, C+ 	……..vyjetí pneumotoru A, resp. B, resp. C

A-,B-,C- 		……..zajetí pneumotoru A, resp. B, resp. C

TAUn  		……..prodleva o délce n sekund

mx     		……..opakování m-krát

Typ rozvaděčů (monostabilní-bistabilní) pro jednotlivé motory zvolte.

- Zadání

B- A+ A- TAU8 A+  A- B+ C+ C-

- Zadání

A+ B+ B-  TAU11 C+ C- A-

- Zadání A- B+TAU8 B- C+ C-  A+

- Zadání

A- B+ B-  TAU16 C+ C- A+

- Zadání

B- A+ B+ A- TAU8  C- C+

- Zadání

(A+ C+  B+ B-  C- A-) 3x

- Zadání

B- A+ B+ A- TAU8  C- C+

- Zadání

A+  B- B+ TAU8 C+ C- A-

- Zadání

A+  B+ C+ A- TAU7  B- C-