Programovatelné automaty a vizualizace

Cvičení č. 1

Komunikace automatu a vizualizačního systému pomocí OPC serveru

SW vybavení:

OPC server: EASY OPC

SCADA HMI: Reliance

Vývojové prostředí pro PLC Siemens S7 200 – Step 7 MicroWin

HW vybavení:

PLC: Siemens S7 200

Kabel pro propojení PC / PLC

Úkol:

Pro zvolený automat S7 200 vytvořte jednoduchý program (např. pro jeden pneumotor).

Postup přenosu hodnoty proměnné (paměti/registru) z automatu do vizualizačního SW a naopak:

Step 7- vytvořit a uložit program pro PLC S7 200

EASY OPC

/* microwin (USB) / NewPLC /

/* - network adresa je z Step7

/* - jméno zvolte

file / import symbols

- a vybrat uložený soubor ze Step 7

symbolická jména přetáhnout do spodního okna : Test Client

ikona - test client status

- zahájí se transfer dat (runtime)

- status přenášených dat je „good“

Reliance (projekt 8)

přidat tlačítko a display

Správce stanic

přidat stanici / OPC stanice

různé / OPC server / S7200.OPCServer

OPC1 / Proměnné / Nová OPC Grupa / Importovat z OPC Serveru

proklikat se až na záložku „proměnné“ a ty přetáhnout do grupy

použít nové proměnné k tvorbě vizualizace

Programovatelné automaty a vizualizace

Cvičení č. 2

Připojení operátorského panelu k automatu

SW vybavení:

Vývojové prostředí pro PLC Siemens S7 200 – Step 7 MicroWin

HW vybavení:

PLC: Siemens S7 200

Operátorský panel TD 200 a TD 200C

Kabel pro propojení PC / PLC

Kabel pro propojení PLC / TD 200 (RS 232 – TD/CPU)

Úkol:

Pro zvolený automat S7 200 vytvořte jednoduchý program (např. pro jeden pneumotor). Ten bude přímo ovládán z operátorského panelu a informace z koncových snímačů pneumotoru bude přenášena jako zpětná vazba operátorovi do TD 200(C).

Postup:

Připojte automat k PC a řízené technologii a automat naprogramujte. Automat v ideálním případě připojte pomocí ethernetu (instrukce na webu LAB 109).

Tools / Text Display Wizard

- next

- výběr verze OP (TD 200)

- zadání hesla etc.

- zadání jazyka …

- definice tlačítek

  - buton name (např. F1)

  - buton symbol (symbol, který používám ve svém programu – například motor_A_out)

  - buton action

    - set bit – nastaví hodnotu motor_A_out

    - momentary contact (přímý zápis jedničky po dobu držení

- next

- v levém menu Alarms

  - výběr délky slova (20 nebo 40 znaků)

  - zadejte text alarmu (např. F1 stisknuto).

  - zadejte symbolické jméno alarmu.

  - New Alarm

- next

- vyberte oblast paměti pro uložení alarmu do automatu

- report o subrutinách

pozn: Nastavení je též dostupné z levého menu / wizards /

- v programu použujete symbolické jméno tlačítka pro vstup

- a alarmu pro výstup

- uložit

- nahrát do automatu

- připojit panel

- ESC / diagnostic menu / TD 200 Setup /

  - TD 200 address – nastavit 0 (jiná než automat !)

  - CPU address – nastavit 2 (tj. adresa automatu)

  - pomocí ESC stoupat v menu vzhůru

  - Param block address / baud rate nastavit 9,6 k

Programovatelné automaty a vizualizace

Cvičení č. 3

Distribuovaný řídicí systém s automaty

SW vybavení:

Vývojové prostředí pro PLC Tecomat TC 600 – Mosaic

HW vybavení:

PLC: Tecomat TC 600 s komunikačním piggybackem RS 485

Kabel pro propojení PC / PLC

Sběrnici RS 485

Zakončovaní odpor

Úkol:

Sestavte jednoduchou automatovou síť v režimu Pear to Pear (rovný s rovným), čemuž u PLC Tecomat odpovídá komunikační režim PLC-PLC.

Jednoduchá úloha bude bude spočívat ve vysunutí a zasunutí pneumotoru. Poté, co bude úkol proveden na jednom PLC bude tato úloha provedena na druhém a následně i na třetím PLC.

Postup

Vytvořte program v PLC pro ovládání pneumotoru.

Spouštěcí proměnnou použijte uživatelský registr (např. R100).

Připojte úlohu k automatu.

Nastavte komunikační parametry do tabulky #table ….  automatu. Nebo použijte wizard Mosaicu pro.

Hardwarově propojte automaty (RS 485).

K diagnostice sítě PLC použijte komunikační registry.