Rozdělení studentů do skupin:

|  | 14.3. | 4.4. | 25.4. | 9.5. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 OPC |  |  |  |  |  |
| 2 TD |  |  |  |  |  |
| 3 LOGO |  |  |  |  |  |
| 4 RT |  |  |  |  |  |

| Group/ name |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A |  |  |  |
| B |  |  |  |
| C |  |  |  |
| D |  |  |  |

Programovatelné automaty a vizualizace

Cvičení č. 1

Komunikace automatu a vizualizačního systému pomocí OPC serveru

SW vybavení:

OPC server: OPC PC Acces

SCADA HMI: Reliance

Vývojové prostředí pro PLC Siemens S7 200 – Step 7 MicroWin

HW vybavení:

PLC: Siemens S7 200

Kabel pro propojení PC / PLC

Úkol:

Pro zvolený automat S7 200 vytvořte jednoduchý program pro řízení výšky hladiny pomocí pneumaticky ovládaného ventilu a dvou plovákových hladinových snímačů.

Reálně připojte motor i snímače (ovládané obsluhou).

Vytvořte vizualizaci v systému Reliance. Použijte technologické alarmy.

V případě zájmu zvolte jinou úlohu o stejné či vyšší složitosti (obzvláště vhodné, pokud se to někomu ze skupiny hodí do DP).

Postup přenosu hodnoty proměnné (paměti/registru) z automatu do vizualizačního SW a naopak:

Step 7- vytvořit a uložit program pro PLC S7 200

OPC PC Acces

/* microwin (USB) / NewPLC /

/* - network adresa je z Step7

/* - jméno zvolte

file / import symbols

- a vybrat uložený soubor ze Step 7

symbolická jména přetáhnout do spodního okna : Test Client

ikona - test client status

- zahájí se transfer dat (runtime)

- status přenášených dat je „good“

Reliance (projekt 8)

přidat tlačítko a display

Správce stanic

přidat stanici / OPC stanice

různé / OPC server / S7200.OPCServer

OPC1 / Proměnné / Nová OPC Grupa / Importovat z OPC Serveru

proklikat se až na záložku „proměnné“ a ty přetáhnout do grupy

použít nové proměnné k tvorbě vizualizace

(V případě, že stihnete tuto úlohu včas, budete pokračovat tím, že automat připojíte pomocí ethernetové sítě a s pomocí OPC serveru k vizualizačnímu prostředí připojíte dva automaty.)

Programovatelné automaty a vizualizace

Cvičení č. 2

Připojení operátorského panelu k automatu

SW vybavení:

Vývojové prostředí pro PLC Siemens S7 200 – Step 7 MicroWin

HW vybavení:

PLC: Siemens S7 200

Operátorský panel TD 200 a TD 200C

Kabel pro propojení PC / PLC

Kabel pro propojení PLC / TD 200 (RS 232 – TD/CPU)

Úkol:

Pro zvolený automat S7 200 vytvořte jednoduchý program (např. pro jeden pneumotor). Ten bude přímo ovládán z operátorského panelu a informace z koncových snímačů pneumotoru bude přenášena jako zpětná vazba operátorovi do TD 200(C).

Realizujte funkci „Watch Dog“ pro hlídání funkčnosti automatizovaného systému.

Postup:

Připojte automat k PC a řízené technologii a automat naprogramujte. Automat v ideálním případě připojte pomocí ethernetu (instrukce na webu LAB 109).

Tools / Text Display Wizard

- next

- výběr verze OP (TD 200)

- zadání hesla etc.

- zadání jazyka …

- definice tlačítek

  - buton name (např. F1)

  - buton symbol (symbol, který používám ve svém programu – například motor_A_out)

  - buton action

    - set bit – nastaví hodnotu motor_A_out

    - momentary contact (přímý zápis jedničky po dobu držení

- next

- v levém menu Alarms

  - výběr délky slova (20 nebo 40 znaků)

  - zadejte text alarmu (např. F1 stisknuto).

  - zadejte symbolické jméno alarmu.

  - New Alarm

- next

- vyberte oblast paměti pro uložení alarmu do automatu

- report o subrutinách

pozn: Nastavení je též dostupné z levého menu / wizards /

- v programu použujete symbolické jméno tlačítka pro vstup

- a alarmu pro výstup

- uložit

- nahrát do automatu

- připojit panel

- ESC / diagnostic menu / TD 200 Setup /

  - TD 200 address – nastavit 0 (jiná než automat !)

  - CPU address – nastavit 2 (tj. adresa automatu)

  - pomocí ESC stoupat v menu vzhůru

  - Param block address / baud rate nastavit 9,6 k

Programovatelné automaty a vizualizace

Cvičení č. 3

Distribuovaný řídicí systém s automaty LOGO

SW vybavení:

Vývojové prostředí pro LOGO! OBA7 - Logosoft Comfort

HW vybavení:

4 automaty LOGO! OBA7 s ethernetovým komunikačním rozhranním

Ethernetový síťový kabel pro připojení automatů LOGO! do sítě

K dispozici je komunikační infrastruktura: fakultní síť, routery a wifiroutery, power-link adaptéry pro přenos signálu po silovém vedení.

Úkol:

Sestavte jednoduchou automatovou síť v režimu Pear to Pear (rovný s rovným) složenou z automatů LOGO! OBA7.

Vytvořte jednoduchý program, kde podstatou bude přenášení signálu z jednoho automatu na druhý, z druhého na třetí atd.

Jednoduchá úloha bude bude spočívat ve vysunutí a zasunutí pneumotoru. Poté, co bude úkol proveden jedním automatem bude tato úloha provedena na druhém, třetím a následně i na čtvrtém automatu.

Postup:

Připojte jeden automat k síti a propojte s Logosoftem.

Vytvořte uživatelský program pro LOGO! OBA7 pro ovládání pneumotoru a nahrajte jej do automatu.

Připojte úlohu k automatu.

Připojte i ostatní automaty a postupujte stejně.

Nastavte komunikační parametry a realizujte meziautomatovou komunikaci.

Programovatelné automaty a vizualizace

Cvičení č. 4

Automatická správa přístrojového experimentu

SW vybavení:

Vývojové prostředí pro PLC Tecomat TC 500 – Mosaic

SCADA HMI: Reliance

HW vybavení:

PLC: Tecomat TC 500 s operátorským panelem

Kabel pro propojení PC / PLC RS 232

Úkol:

Semestrálním cílem je vytvořit systém pro měření psychofyziologické veličiny - Reakční čas. Samotné měření bude realizováno pomocí PLC. Program v pro PLC existuje. Data budou přenášena do SCADA/HMI Reliance. Zde budou archivována v databázi i se všemi náležitostmi měření a budou vytvářeny výstupní měřicí protokoly.

Postup:

Úloha bude realizována ve čtyřech krocích a studentské vývojové týmy si budou odvedenou práci navzájem předávat formou vyhotovení dokumentace. Nejpozději týden po cvičení e-mailem (kopii emailu vyučujícímu).

- Vytvořit proměnné, které budou sloužit jako konektor do Reliance (změřený reakční čas, info o chybě) a importovat vybrané proměnné do Reliance

- Vytvořit vizualizaci v Relianci, kde se budou zobrazovat výsledky a současně se budou zadávat metainformace experimentu (info o datu experimentu, jménu, věku, pohlaví a vzdělání experimentální osoby a experimentátora).

- Ukládat data do DB (přenášená data + metadata) + vytvořit tiskové sestavy (formát pdf) - protokol o měření jedné osoby. Musí obsahovat v budě 3 uvedené parametry + statistické údaje.

# Footnotes

Hlídání realizace akce v požadovaném čase. V případě, že čas od vyslání řídicího signálu po zpětnou vazbo o vykonané akci překročí definovanou hodnotu je na OP zobrazena informace o chybě.