Systém „Teach In“

Systém Teach-In, učící se systém řízení.

#program ucen

;***** inicializace sériového kanálu v režimu MAS

#table	byte	SitPLC	= 240, 0, 1,

0,				; adresa podrizeneho

10,			; pocet ctenych bytu

240,0,		; zacatek cteci zony

4, 			; pocet zapisovanych byte

250, 0		; zacatek prijimaci  zony

#unit ch2, 2, 0, r1, X_on, SitPLC

;#unit	0, 0, digit_500, 2, 2, X0, Y0, O

; Bez hardwaroveho klice neni mozne aktivovat vice nez dve unity

; Z tohoto duvodu jsem odpojil fyzicke vstupy a vystupy

;**** Inicializace displaye *****

#table	byte InitDS = 1,

;		1		2		3		4		5		6		7		8		9

2,		4,	$0E,		1,	$0F,	$11,	$0F,		0,	$a0,	;á

$0A,		4,	$0E,	$10,	$10,	$11,	$0E,		0,	$87,	;č

2,		4,	$0E,	$11,	$1F,	$10,	$0E,		0,	$82,	;é

$0A,		4,	$0E,	$11,	$1F,	$10,	$0E,		0,	$88,	;ě

$0A,		4,	$16,	$19,	$10,	$10,	$10,		0,	$A9,	;ř

$0A,		4,	$0F,	$10,	$0E,		1,	$1E,		0,	$A8,	;š

2,		4,	$11,	$11,	$0F,		1,	$0E,		0,	$98,	;ý

$0A,		4,	$1F,		2,		4,		8,	$1F,		0,	$91	;ž

#unit	0, 0, _keyDisp_500_, R99, R61, On, InitDS; 	  ;P O Z O R :

; Registry R61 az R92 a register 99 jsou vyhrazeny pro komunikaci

; s diplayem (61-92) a klavesnici (99).

#def	display1	r61	; Oznaceni predavacich zon pro display

#def	display2	rf62

#def	display3	rf66

#def	display4	rf70

#def	display5	rf74

#def	display6	rf78

#def	display7	rf82

#def	display8	rf86

#def	display9	rf90

#def	display10	rw91

#def	keyboar		r99	; oznaceni predavaci zony pro klavesnici

#def	To_master1	rf240	; Oznaceni zon pro

#def	To_master2	rf244	; predavani dat masteru

#def	To_master3	rw248

#def	From_master1	rf250	; Oznaceni zon pro prijimani

;**** Definování návěstí direktivou label ********

#label	nic,uceni_pokrac, uceni_dale, konec, vystupy_l, vstupy_l,spustit_l,ucen_l, manual_l,radek1_l,radek2_l,set_res_l,smaz_display_l,set_res_f4_l,set_res_f5_l,set_res_f6_l,set_res_c_l,set_res_f2_l,set_res_f3_l

#def	cislo_hlaseni	rw20

#def	AA		r100.0

#def	BB		r100.1

#def	CC		r100.2

#def	DD		r100.3

#def	EE		r100.4

#def	FF		r100.5

#def	GG		r100.6

#def	HH		r100.7

#def	II		r101.0

#def	JJ		r101.1

#def	yy1		r101.2

#def	yy2		r101.3

#def	yy3		r101.4

#def	yy4		r101.5

#def	yy5		r101.6

#def	yy6		r101.7

#def	yy7		r102.0

#def	yy8		r102.1

#def	yy9		r102.2

#def	yy10		r102.3

#def	yy11		r102.4

#def	yy12		r102.5

#def	yy13		r102.6

#def	yy14		r102.7

#def	yy15		r103.0

#def	yy16		r103.1

#def	ucen_p		r103.2

#def	ucen_q		r103.3

#def	set_p		r103.4

#def	set_q		r103.5

#def	set_r		r103.6

#def	manual		r103.7

#def	pom1_r		r104.0

#def	set_x		r104.1

#def	beh_x		r104.2

#def	taEDIT_x	r104.3

#def	controll	r104.4

#def	tlacitka	rw106

#def	W		rw108

#def	podminky	rw110

#def	vystupy		rw112

#def	maxt 		rw114

#def	mint		rw116

#def	podprogram	rw118

#def	index 		rw120

#def	stav2		rw122

#def	pomocna		r123

#def	stav		r124

;***** Promene taPRA

#def	uceni_stav	r125

#def	uceni_flags	r126

#def	uceni_maxt	rw128

#def	uceni_mint	rw130

#def	uceni_cas	rw132

#def	uceni_W		rw134

;***** Prepocitavani bytu na dvojciferne cislo pro display *****

#def	prvni_rad	r136

#def	druhy_rad	r137

#def	cislo		r138

;***** Cteci zona zona slave 0 ***** r140 - r149

#def	xx00	r240.0

#def	xx01	r240.1

#def	xx02	r240.2

#def	xx03	r240.3

#def	xx04	r240.4

#def	xx05	r240.5

#def	xx06	r240.6

#def	xx07	r240.7

;***** Zapisovaci zona slave 0 ***** r150 - r153

#def	tlacitko_man_master	r250.0

#def	tlacitko_A_master	r250.1

#def	tlacitko_B_master	r250.2

#def	tlacitko_C_master	r250.3

#def	start_st1_master_R	r251.0

#REG   byte  uceni_stavy[8]

;***** Tabulka ASCII kodu jednotlivych hlaseni

#table	byte text = 	$20,$20,$20,$20,$20,$20,$20,$20,$20,$20,$20,$20,$20,$20,$20,$20,	; Prazdny radek

$20,$4d,$61,$6e,$75,$a0,$6c,$6e,$69,$20,$72,$65,$91,$69,$6d,$20,	; Manualni rezim

$20,$45,$52,$52,$4F,$52,$20,$20,$20,$20,$20,$20,$20,$20,$20,$20,	; ERROR

$20,$43,$68,$79,$62,$61,$20,$20,$20,$20,$20,$20,$20,$20,$20,$20,	; Chyba

$20,$4E,$69,$7A,$6B,$98,$20,$74,$6C,$61,$6B,$20,$20,$20,$20,$20,	; Nizky tlak

$20,$4b,$6f,$6e,$63,$6f,$76,$98,$20,$73,$70,$69,$6e,$61,$87,$20,	; Koncovy spinac

$20,$50,$6e,$65,$75,$6d,$6f,$74,$6f,$72,$20,$41,$20,$20,$20,$20,	; Pneumotor A

$20,$50,$6e,$65,$75,$6d,$6f,$74,$6f,$72,$20,$42,$20,$20,$20,$20,	; Pneumotor B

$20,$50,$6e,$65,$75,$6d,$6f,$74,$6f,$72,$20,$43,$20,$20,$20,$20,	; Pneumotor C

$20,$52,$6f,$7a,$76,$61,$64,$88,$87,$20,$70,$72,$6f,$20,$41,$20,	; Rozvadec pro A

$20,$52,$6f,$7a,$76,$61,$64,$88,$87,$20,$70,$72,$6f,$20,$42,$20,	; Rozvadec pro B

$20,$52,$6f,$7a,$76,$61,$64,$88,$87,$20,$70,$72,$6f,$20,$43,$20, 	; Rozvadec pro C

$4e,$61,$73,$74,$61,$6c,$20,$57,$41,$54,$43,$68,$20,$44,$4f,$47,	; Nastal WATCH DO

$20,$4f,$70,$61,$6b,$75,$6a,$69,$20,$70,$6f,$20,$56,$a0,$73,$20,	; Opakuji po Vas

$20,$42,$6c,$6f,$6b,$75,$6a,$69,$20,$76,$98,$73,$74,$75,$70,$79,	; Blokuji vystupy

;			$20,$4A,$65,$73,$74,$6c,$69,$91,$65,$20,$63,$68,$63,$74,$65,$20,

$43,$68,$79,$62,$61,$20,$6b,$6f,$6d,$75,$6e,$69,$6b,$61,$63,$65,	;Chyba komunikace

$20,$4d,$61,$73,$74,$65,$72,$20,$20,$4f,$4e,$20,$20,$20,$20,$20		; Mater ON

;**************************************************

;***** Hlavní program *****

P 0

#include	c:\jura\samouk1\tabulky.950

#include 	c:\jura\samouk1\klavesnice.500

; Vnořené soubory jsou vytištěny samostatně

ld	stav

eq	#65

cad	pretekl_stav

ld	manual

and	beh_x

res	manual

ld	stav

mul	#2

wr	stav2

ld	r99

ld	$0d

eq

wr	set_x

cad	vystupy_l

cad	vstupy_l

ld	beh_x

cad	spustit_l

res	ucen_p

ld	taEDIT_x

cad	taEDIT_l

#include	c:\jura\samouk1\cislo.500

E 0

;***** Konec hlavního programu ********************

;**************************************************

;***** Podprogramový proces ***********************

P 60

#include c:\jura\samouk1\disp_reg.500

vystupy_l

ld	#64			;mez - pocet prvku tabulky

ld	stav		;index - na jakou pozici

ld	tlacitka	;co zapsat -hodnota

WTB	uceni_tavyst	;nazev tabulky

ld	#1

ret

vstupy_l

LD	HH

LD	GG

LD	FF

LD	EE

LD	DD

LD	CC

LD	BB

LD	AA

STK

WR low  W

LD	stav

MUL	#4

WR high W

LD	II

WR	W.8

LD	JJ

WR	W.9

LD	#128

LD	stav2

LD	W

WTB	uceni_podm

inr	stav

ret

spustit_l

#include c:\jura\samouk1\uceni.950

ld	uceni_stav

wr	cislo

ret

uceni_init; - podprogram prvotni inicializace radice

;set	tlacitko_man_master

ret

uceni_konci; - podprogram pro akce pri opousteni stavu

uceni_zacin; - podprogram pro akce pri vstupu do stavu

uceni_otoc; - podprogram pro akce pri otocce (znovu stav 0)

;res	tlacitko_man_master

ret

uceni_WD; - podprogram pro akce watch dog

ld	#128

wr	cislo_hlaseni

cal	radek2_l

NIC; - prazdny podprogram

ret

taEDIT_l

#include c:\jura\samouk1\taEDIT.950

ret

manual_l

ld	#16

wr	cislo_hlaseni

cal	radek1_l

ld	stav

wr	cislo

ld	#0

wr	uceni_stav

ld	tlacitka.0

wr	yy1

ld	tlacitka.1

wr	yy2

ld	tlacitka.2

wr	yy3

ld	tlacitka.3

wr	yy4

ld	tlacitka.4

wr	yy5

ld	tlacitka.5

wr	yy6

ld	tlacitka.6

wr	yy7

ld	tlacitka.7

wr	yy8

ld	tlacitka.8

wr	yy9

ld	tlacitka.9

wr	yy10

ld	tlacitka.10

wr	yy11

ld	tlacitka.11

wr	yy12

ld	tlacitka.12

wr	yy13

ld	tlacitka.13

wr	yy14

ld	tlacitka.14

wr	yy15

ld	tlacitka.15

wr	yy16

ret

smaz_display_l		; podprogram smazani displaye

ld	#0

wr	cislo_hlaseni

cal	radek1_l

cal	radek2_l

ret

pretekl_stav

ld	#0

wr	stav

ret

E 60

;***** Konec podprogramového procesu **************

;**************************************************

;***** Proces pro teplý restart *******************

P 62

LD	#1

WR	uceni_flags

ld	#0

wr	cislo_hlaseni

cal	radek1_l

cal	radek2_l

E 62

;***** Konec procesu pro teplý restart ************

;**************************************************

;***** Proces pro studený restart *****************

P 63

LD	#1

WR	uceni_flags

ld	#0

wr	cislo_hlaseni

cal	radek1_l

cal	radek2_l

E 63

;***** Konec procesu pro studený restart **********

;**************************************************

;***** Závěrečný proces****************************

P 64

;#include d:\teco\xpro\tlacitka.950

LD	xX00

WR	AA

LD	xx01

WR	BB

LD	xx02

WR	CC

LD	xx03

WR	DD

LD	xx04

WR	EE

LD	xx05

WR	FF

LD	xx06

WR	GG

LD	xx07

WR	HH

LD	x1.0

WR	II

LD	x1.1

WR	JJ

LD	yy1

WR	tlacitko_A_master

LD	yy2

WR	tlacitko_B_master

LD	yy3

WR	tlacitko_C_master

;	LD	yy4

;	WR	tlacitko_C_master

;	LD	yy5

;	WR	y1.0

;	LD	yy6

;	WR	y1.1

;	LD	yy7

;	WR	y1.2

;	LD	yy8

;	WR	y1.3

E 64

### Tabulky.950

Tabulky programu ucen. Do těchto tabulek se zapisují hodnoty získané učením.

;************    T A B U L K Y    T  **********

; Podminkova  tabulka :

#TABLE	 word	uceni_podm =

%0000000000000000,

%1111111111111111,

%0000010000000000,

%1111111111111111,

%0000100000000000,

%1111111111111111,

%0000110000000000,

%1111111111111111,

%0001000000000000,

%1111111111111111,

%0001010000000000,

%1111111111111111,

%0001100000000000,

%1111111111111111,

%0001110000000000,

%1111111111111111,

%0010000000000000,

Tato tabulka má fyzicky 128 řádků, které z důvodů přehlednosti vynechávám. Jedná se o prázdnou, nevyplněnou tabulku, do které se data zapisují až za běhu programu. Stejně je to i s tabulkou výstupů

%1110100000000000,

%1111111111111111,

%1110110000000000,

%1111111111111111,

%1111000000000000,

%1111111111111111,

%1111010000000000,

%1111111111111111,

%1111100000000000,

%1111111111111111,

%1111100000000000,

%1111111111111111

; Tabulka vystupu :

#TABLE  word	uceni_tavyst =

%0000000000000000,

%0000000000000000,

%0000000000000000,

%0000000000000000,

%0000000000000000,

%0000000000000000,

%0000000000000000,

%0000000000000000,

%0000000000000000,

%0000000000000000,

%0000000000000000,

%0000000000000000,

%0000000000000000,

%0000000000000000,

%0000000000000000,

%0000000000000000,

%0000000000000000,

%0000000000000000,

%0000000000000000,

%0000000000000000,

%0000000000000000,

%0000000000000000,

%0000000000000000,

%0000000000000000,

%0000000000000000,

%0000000000000000,

%0000000000000000,

%0000000000000000,

%0000000000000000,

%0000000000000000,

%0000000000000000,

%0000000000000000,

%0000000000000000,

%0000000000000000,

%0000000000000000,

%0000000000000000,

%0000000000000000,

%0000000000000000,

%0000000000000000,

%0000000000000000,

%0000000000000000,

%0000000000000000,

%0000000000000000,

%0000000000000000,

%0000000000000000,

%0000000000000000,

%0000000000000000,

%0000000000000000,

%0000000000000000,

%0000000000000000,

%0000000000000000,

%0000000000000000,

%0000000000000000,

%0000000000000000,

%0000000000000000,

%0000000000000000,

%0000000000000000,

%0000000000000000,

%0000000000000000,

%0000000000000000,

%0000000000000000,

%0000000000000000,

%0000000000000000,

%0000000000000000

; Tabulka minimalnich casu :

#TABLE  word   uceni_minc =	1,

1,

1,

1,

1,

1,

1,

1,

1,

1,

1,

1,

1,

1,

1,

1,

1,

1,

1,

1,

1,

1,

1,

1,

1,

1,

1,

1,

1,

1,

1,

1,

1,

1,

1,

1,

1,

1,

1,

1,

1,

1,

1,

1,

1,

1,

1,

1,

1,

1,

1,

1,

1

; Tabulka maximalnich casu :

#TABLE  word   uceni_maxc =	100,

100,

100,

100,

100,

100,

100,

100,

100,

100,

100,

100,

100,

100,

100,

100,

100,

100,

100,

100,

100,

100,

100,

100,

100,

100,

100,

100,

100,

100,

100,

100,

100,

100,

100,

100,

100,

100,

100,

100,

100,

100,

100,

100,

100,

100,

100,

100,

100,

100,

100,

100,

100,

100,

100,

100,

100,

100,

100,

100,

100,

100,

100,

100

; Tabulka akci :

#TABLE  word   uceni_akce =	INDX NIC,

INDX NIC,

INDX NIC,

INDX NIC,

INDX NIC,

INDX NIC,

INDX NIC,

INDX NIC,

INDX NIC,

INDX NIC,

INDX NIC,

INDX NIC,

INDX NIC,

INDX NIC,

INDX NIC,

INDX NIC,

INDX NIC,

INDX NIC,

INDX NIC,

INDX NIC,

INDX NIC,

INDX NIC,

INDX NIC,

INDX NIC,

INDX NIC,

INDX NIC,

INDX NIC,

INDX NIC,

INDX NIC,

INDX NIC,

INDX NIC,

INDX NIC,

INDX NIC,

INDX NIC,

INDX NIC,

INDX NIC,

INDX NIC,

INDX NIC,

INDX NIC,

INDX NIC,

INDX NIC,

INDX NIC,

INDX NIC,

INDX NIC,

INDX NIC,

INDX NIC,

INDX NIC,

INDX NIC,

INDX NIC,

INDX NIC,

INDX NIC,

INDX NIC,

INDX NIC,

INDX NIC,

INDX NIC,

INDX NIC,

INDX NIC,

INDX NIC,

INDX NIC,

INDX NIC,

INDX NIC,

INDX NIC,

INDX NIC,

INDX NIC

### klavesnice.500

Naplňování proměnných uživatelem z operátorského panelu.

;**************************************************

;Tlacitkem F1 aktivujeme a deaktivujeme promenou manual

ld	r99	; registr klavesnice TC500

ld	$F1

eq

and	manual

res	manual

cad	smaz_display_l

jmd	set_res_l

ld	r99

ld	$F1

eq

anc	manual

set	manual

set_res_l

ld	manual

cad	manual_l	; konec ovladani manualniho rezimu

;**************************************************

;Tlacitkem F2 aktivujeme a deaktivujeme promenou controll

ld	r99	; registr klavesnice TC500

ld	$F2

eq

and	tlacitko_man_master

res	tlacitko_man_master

cad	smaz_display_l

jmd	set_res_f2_l

ld	r99

ld	$F2

eq

anc	tlacitko_man_master

set	tlacitko_man_master

jmc	set_res_f2_l

ld	#256

wr	cislo_hlaseni

cal	radek1_l

set_res_f2_l

; konec ovladani manualniho rezimu slave stanice

;**************************************************

;Tlacitkem F3 aktivujeme a deaktivujeme promenou start_st1_master_R

ld	r99	; registr klavesnice TC500

ld	$F3

eq

and	start_st1_master_R

res	start_st1_master_R

cad	smaz_display_l

jmd	set_res_f3_l

ld	r99

ld	$F3

eq

anc	start_st1_master_R

set	start_st1_master_R

;	jmc	set_res_f3_l

;	ld	#256

;	wr	cislo_hlaseni

;	cal	radek2_l

set_res_f3_l

;**************************************************

;Tlacitkem F4 aktivujeme a deaktivujeme promenou tlacitka.0

ld	r99	; registr klavesnice TC500

ld	$F4

eq

and	tlacitka.0

res	tlacitka.0

cad	smaz_display_l

jmd	set_res_f4_l

ld	r99

ld	$F4

eq

anc	tlacitka.0

set	tlacitka.0

jmc	set_res_f4_l

ld	#96

wr	cislo_hlaseni

cal	radek2_l

set_res_f4_l

;**************************************************

;Tlacitkem F5 aktivujeme a deaktivujeme promenou tlacitka.1

ld	r99	; registr klavesnice TC500

ld	$F5

eq

and	tlacitka.1

res	tlacitka.1

cad	smaz_display_l

jmd	set_res_f5_l

ld	r99

ld	$F5

eq

anc	tlacitka.1

set	tlacitka.1

jmc	set_res_f5_l

ld	#112

wr	cislo_hlaseni

cal	radek2_l

set_res_f5_l

;**************************************************

;Tlacitkem F6 aktivujeme a deaktivujeme promenou tlacitka.2 a 3

ld	r99	; registr klavesnice TC500

ld	$F6

eq

and	tlacitka.2

anc	tlacitka.3

res	tlacitka.2

set	tlacitka.3

cad	smaz_display_l

jmd	set_res_f6_l

ld	r99

ld	$F6

eq

anc	tlacitka.2

set	tlacitka.2

res	tlacitka.3

jmc	set_res_f6_l

ld	#128

wr	cislo_hlaseni

cal	radek2_l

set_res_f6_l

;**************************************************

;Tlacitkem C aktivujeme a deaktivujeme promenou beh_x

ld	r99	; registr klavesnice TC500

ld	$7f

eq

and	beh_x

res	beh_x

cad	smaz_display_l

jmd	set_res_c_l

ld	r99

ld	$7f

eq

anc	beh_x

set	beh_x

jmc	set_res_c_l

ld	#480

wr	cislo_hlaseni

cal	radek1_l

set_res_c_l

### cislo.500

Program převádějící dvojcifernou promměnou na dvě jednociferné. První číslo zachová a desítku přepočte (X a 10 x X).

;**************************************************

; ********* Included file pro zapis byte na display (dva rady)

;**************************************************

#table	byte	dekada = 0, 9, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 99

ld	#9

ld	cislo

fts	dekada

ld	#1

sub

wr	druhy_rad

ld	cislo

ld	druhy_rad

mul	#10

sub

wr	prvni_rad

; ** Zapis nuly v pripade ze je cislo 0 **

ld	cislo

eq	#0

res	prvni_rad

res	druhy_rad

; ** Zapis na display, resp. do registru prirazeneho pro display. **

ld	prvni_rad

add	$30

wr	r91	; Register predposledniho znaku zasobniku

ld	druhy_rad

add	$30

wr	r90	; Register posledniho znaku zasobniku

### uceni.950

Hlavní krokový řadič programu ucen. Tímto programem se realizuje opakování po obsluze.

;**************************************************

;

;      Program krokoveho radice s 10 vstupy a 16 vystupy

;

;              generovany systemem taPRO

;

;**************************************************

; ***********       D A T A     D       ***********

#DATA	byte	uceni_postav = 64   ;pocet stavu (pro prepocet modulo pocet)

; ***********    R E G I S T R Y   R    ***********

; remanentni :

;#REG   byte   uceni_stav      ;pamet cisla stavu (0 az 63)

;#REG   byte   uceni_flags       ;priznaky rezimu

;bit 0 = 1 : po inicializaci

;bit 1 = 1 : podminka splnena

;bit 2 = 1 : po minimalnim setrvani ve stavu

;bit 3 = 1 : prechod aktivni

;bit 4 = 1 : prechazi do stavu 0 (otaci)

;bit 5 = 1 : watch dog

;bit 6 = 0 : podminka prechodu (krok) - splnena

;	    ( = 1 blokovani )

;bit 7 = 0 : podminka cyklu - splnena

;	    ( = 1 blokovani )

;#REG   word   uceni_maxt        ;hodnoty meznich casu pro aktualni stav

;#REG   word   uceni_mint        ;hodnoty minimalnich casu pro aktualni stav

;#REG   word   uceni_cas         ;bezici cas ve stavu

; neremanentni :

;#REG   byte  uceni_stavy[8]     ;pole 8 byte = 64 bitu pro stavove promenne

;(1 z 64) => kazde pozici odpovida jedno cislo stavu

;#REG   word  uceni_W            ;pomocna promenna

; **********      P R O G R A M      **********

LD	uceni_flags.0

JMD	uceni_dale

CAL	uceni_init

JMP	uceni_pokrac

uceni_dale

LD	uceni_stav

LTB	uceni_akce

CAI

LD	#1

LD	#0

LD	uceni_maxt

RTO	uceni_cas.1

WR	uceni_flags.5

CAD	uceni_WD

LD	uceni_cas

GT	uceni_mint

WR	uceni_flags.2

LD	HH

LD	GG

LD	FF

LD	EE

LD	DD

LD	CC

LD	BB

LD	AA

STK

WR low  uceni_W

LD	uceni_stav

MUL	#4

WR high uceni_W

LD	II

WR	uceni_W.8

LD	JJ

WR	uceni_W.9

LD	uceni_W

FTM	uceni_podm

LD	S1.0

WR	uceni_flags.1

AND	uceni_flags.2

ANC	uceni_flags.6

WR	S1.0

ANC	uceni_stavy.0

LD	S1.0

AND	uceni_stavy.0

ANC	uceni_flags.7

OR

WR	uceni_flags.3

JMC	uceni_pokrac

CAL	uceni_konci

LD	uceni_postav

DCR

LD	uceni_stav

LD	#0

WTB	uceni_stavy.0

LD	uceni_stav

INR

DIV	uceni_postav

WR	uceni_W

SWP

WR	uceni_stav

LD	uceni_postav

DCR

LD	uceni_stav

LD	#1

WTB	uceni_stavy.0

CAL	uceni_zacin

LD low  uceni_W

WR	uceni_flags.4

CAD	uceni_otoc

LD	#0

WR	uceni_cas

LD	uceni_stav

LTB	uceni_minc

WR	uceni_mint

POP	1

LTB	uceni_maxc

WR	uceni_maxt

POP	1

LTB	uceni_tavyst

WR	uceni_W

LD	uceni_W.0

WR	yy1

LD	uceni_W.1

WR	yy2

LD	uceni_W.2

WR	yy3

LD	uceni_W.3

WR	yy4

LD	uceni_W.4

WR	yy5

LD	uceni_W.5

WR	yy6

LD	uceni_W.6

WR	yy7

LD	uceni_W.7

WR	yy8

LD	uceni_W.8

WR	yy9

LD	uceni_W.9

WR	yy10

LD	uceni_W.10

WR	yy11

LD	uceni_W.11

WR	yy12

LD	uceni_W.12

WR	yy13

LD	uceni_W.13

WR	yy14

LD	uceni_W.14

WR	yy15

LD	uceni_W.15

WR	yy16

uceni_pokrac

### TaEDIT.950

Podprogram pro odlaďování. Ukládá do proměných aktuální stav tabulek.

LD	stav

LTB	uceni_tavyst

WR	vystupy

LD	stav2

LTB	uceni_podm

WR	podminky

LD	stav

LTB	uceni_minc

WR	mint

LD	stav

LTB	uceni_maxc

WR	maxt

LD	stav

LTB	uceni_akce

WR	podprogram

### Disp_reg.500

Program, který přiřazuje proměnné s hlášením ‘cislo_hlaseni’ konkrétní registry vyhrazené pro komunikaci s displayem.

; Plneni registru displaye

;volane z podprogramoveho procesu P 60

radek1_l

ld	#0

ld	cislo_hlaseni

add

ltb	text

wr	R61

ld	#1

ld	cislo_hlaseni

add

ltb	text

wr	R62

ld	#2

ld	cislo_hlaseni

add

ltb	text

wr	R63

ld	#3

ld	cislo_hlaseni

add

ltb	text

wr	R64

ld	#4

ld	cislo_hlaseni

add

ltb	text

wr	R65

ld	#5

ld	cislo_hlaseni

add

ltb	text

wr	R66

ld	#6

ld	cislo_hlaseni

add

ltb	text

wr	R67

ld	#7

ld	cislo_hlaseni

add

ltb	text

wr	R68

ld	#8

ld	cislo_hlaseni

add

ltb	text

wr	R69

ld	#9

ld	cislo_hlaseni

add

ltb	text

wr	R70

ld	#10

ld	cislo_hlaseni

add

ltb	text

wr	R71

ld	#11

ld	cislo_hlaseni

add

ltb	text

wr	R72

ld	#12

ld	cislo_hlaseni

add

ltb	text

wr	R73

ld	#13

ld	cislo_hlaseni

add

ltb	text

wr	R74

ld	#14

ld	cislo_hlaseni

add

ltb	text

wr	R75

ld	#15

ld	cislo_hlaseni

add

ltb	text

wr	R76

ret

radek2_l

ld	#0

ld	cislo_hlaseni

add

ltb	text

wr	R77

ld	#1

ld	cislo_hlaseni

add

ltb	text

wr	R78

ld	#2

ld	cislo_hlaseni

add

ltb	text

wr	R79

ld	#3

ld	cislo_hlaseni

add

ltb	text

wr	R80

ld	#4

ld	cislo_hlaseni

add

ltb	text

wr	R81

ld	#5

ld	cislo_hlaseni

add

ltb	text

wr	R82

ld	#6

ld	cislo_hlaseni

add

ltb	text

wr	R83

ld	#7

ld	cislo_hlaseni

add

ltb	text

wr	R84

ld	#8

ld	cislo_hlaseni

add

ltb	text

wr	R85

ld	#9

ld	cislo_hlaseni

add

ltb	text

wr	R86

ld	#10

ld	cislo_hlaseni

add

ltb	text

wr	R87

ld	#11

ld	cislo_hlaseni

add

ltb	text

wr	R88

ld	#12

ld	cislo_hlaseni

add

ltb	text

wr	R89

ld	#13

ld	cislo_hlaseni

add

ltb	text

wr	R90

ld	#14

ld	cislo_hlaseni

add

ltb	text

wr	R91

ld	#15

ld	cislo_hlaseni

add

ltb	text

wr	R92

ret